南京医科大学招标文件

项目名称：江宁校区明厨亮灶监管系统工程

南京医科大学招标办公室

二0一六年八月八日

招标文件目录

第一部分：    投标有关事项

第二部分：    投标人须知

第三部分：    技术要求

第四部分：    工程量清单

附    页：　　投标函格式

第一部分   投 标 有 关 事 项

根据我单位需要，现决定就我校江宁校区各食堂明厨亮灶监管系统工程进行公开招标，凡符合条件的公司均可参加该项目招投标活动，并提请注意以下事项。

- 招标项目：江宁校区明厨亮灶监管系统工程

- 投标报名及标书获取方法：投标申请人于2016年8月8日至8月28日在线下载招标文件并将公司全称、投标人姓名、联系电话等信息发送至bwc@njmu.edu.cn。

3.投标截止时间：2016年8月 28日下午2：00

4、开标时间、地点：2016年8月30日下午2：30（招标单位有权根据学校工作实际调整开标时间）

南京医科大学江宁校区北门保卫楼三楼会议室

5、联系地址：南京医科大学江宁校区保卫处

联 系 人: 冯老师

联系电话：025-8688110或86867131

传真号：86868074

南京医科大学招标办公室

二0一六年八月八日

第二部分    投标人须知

一、招标单位：南京医科大学

二、招标项目：江宁校区明厨亮灶监管系统工程

三、项目内容：

根据有关管理规范及省教育厅统一部署，要求所有食堂实现“明厨亮灶”。就餐师生在就餐大厅即可通过视频监控看到食堂后场操作情况，从而对食堂职工安全操作、文明操作、食品及人员卫生状况等等情况进行监督，对食材存储、加工、烹饪、保存、销售等环节进行管控，降低可能产生食品安全风险，提高食堂安全运行管理水平，杜绝不安全、不文明、不卫生行为。

此次主要是对江宁校区7个食堂监控系统进行改造，以满足明厨亮灶要求，同时所有摄像机信号全部通过光纤专网传输到校安防监控中心统一管理、控制(具体内容见技术要求及工程量清单)

四、项目地点：南京医科大学江宁校区内

五、工期要求：   20  天（日历工期），按期保质保量完工。

六、质保要求：整个工程质保叁年。

七、投标人须知

- 投标人应详细阅读本招标文件中的所有条款；不按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能被拒绝接受，其后果由投标人自己负责。

招标单位不承担投标方在招投标过程中发生的一切费用，投标单位不论中标与否，招标单位不承担任何补偿，所有投标资料恕不奉还。

- 投标企业资格要求

- 投标单位需要提供本单位的有效资质文件：经过年检有效的建筑智能化工程设计与施工二级及以上资质，或电子与智能化专业承包二级及以上资质。

- 经过年检的企业资质证书、安全生产许可证、信用管理手册和注册建造师证书，所派出的项目经理必须具有二级及以上机电工程建造师注册证书，同时具有安全生产考核B证。

- 投标企业必须通过ISO9000质量体系认证，企业信用评估等级AAA.

- 投标单位必须具有网络监控系统工程业绩 ，提供合同、中标通知书、验收报告及联系人方式。

- 投标单位必须具有主要设备供应厂家（网络摄像机、存储系统等）针对该项目的专项授权及质保承诺。并承诺无缝接入原有数字化校园安防综合管理平台。

- 以上文件若为复印件需加盖单位公章并带原件备查。

- 投标报价

- 本次招标采用总承包方式（交钥匙工程），投标报价应包括整个系统的设备材料供应、安装费用、各种风险费用、系统接入费用、调试及检测费用、质保期内的维修、保养及售后服务费用以及投标单位认为需要的其他一切费用。且此次工程为扩容增补工程，该系统还需与校园网络高清监控系统对接，实现资源共享，所以投标单位还需考虑与原施工单位的配合费及接入费。发现漏项、缺项，供应方应无条件无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人投标报价中，且并不因此而影响交付使用时间。

- 投标报价按工程量清单推荐品牌报价，要有分项报价和设备材料数量及明细报价。投标单位应在投标文件中说明优惠条件、各项服务承诺（包修、保修期限为叁年）等。

- 投标单位应在投标文件中将与本次招投标内容有关的所有主要设备材料配置清单做成详细列项（包括名称、型号、规格、数量、单价、品牌、产地等），并据此投标报价（材料清单数量及推荐品牌不可改变），同时还应在投标文件中明确承担一切设备材料的售后责任。

- 投标单位必须出具网络摄像机、存储设备等主要设备厂家针对该项目的专项授权及质保承诺。

- 投标人在填写投标报价表时，金额单位要统一；数字、文字要清晰，不得涂改。所有报价及承诺须加盖单位公章，否则视为废标。

- 投标文件的组成

- 投标函

- 法定代表人资格证明书

- 投标报价明细表

- 工程设计方案，监控摄像机与安防监控中心系统对接，需提供详细说明方案。

- 施工组织设计（包括施工方案、进场施工设备清单、人员安排、进度安排、现场组织计划、各种保障措施及其它专业配合内容等）

- 项目经理及主要施工管理人员名单、机电工程建造师证书，安全考核B证。

- 企业资质证明文件（营业执照等）

- 主要产品针对该项目的授权书及质保承诺

- 投标文件的签署及其形式

- 投标文件一式三份，“正本”1份和“副本”2份，分别密封在两个文件袋内，并在文件袋上标明“正本”、“副本”字样，所有骑缝和密封处加盖单位公章。正本与副本之间有差异，以正本为准。

- 投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由授权代表在修改处签字或盖章。

- 投标

- 投标文件在招标单位规定的投标截止时间前送到招标单位指定地点。投标截止时间以后送达的投标文件，招标方拒绝接收。

- 自开标日起30天内，投标书保持有效。

- 开标

- 本次招标采用公开招标方式。

- 招标方按招标文件规定的时间、地点开标。

- 评标由评标委员会或外请评审专家等组成，纪委监察审计处代表对此次招标工作进行现场监督。

- 评标：

- 投标文件符合性鉴定

投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

- 投标文件未按照招标文件的要求密封的；

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的,或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

- 没有主要产品供应商项目授权及质保承诺的；

- 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

- 投标报价未按照招标人的要求编制，存在严重漏项的；

- 发现有资质挂靠或借用的。

- 未提供综合管理平台无缝对接测试合格的报告的。

- 审核报价

- 如果明细价格相加不等于汇总价格，以汇总价格为准。

- 如果单价乘以数量不等于总价，以总价为准，修正单价。

- 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准，修正单价。

- 投标文件的澄清

在评标期间，评标委员会可能会就投标文件向投标单位提出询问，届时投标单位需要授权代表对相关问题于以澄清，授权代表应熟悉投标方案及设备。

- 评标办法

评标采用综合评标法，以经评审的最高分为中标单位。

评标因素主要是：企业实力、业绩、资质、投标报价、产品性能、售后服务及评委认为应该考虑的因素，本项目最低报价不能作为中标的保证。

- 定标

评委会评定中标单位后，将当面的方式将结果通知所有的投标人。未中标的单位投标保证金当面退回，中标单位投标保证金转为履约保证金。

中标人接到中标通知后须立即回复招标人,确认是否同意接受。若无回复，则在中标通知发出3天后视同中标人已经知悉并同意接受，或由招标人宣告中标人拒绝接受，履约保证金不退，招标人将另行确定中标单位。

- 签定合同

中标人应于收到中标通知5日内与招标单位签定施工合同。否则招标单位将另行确定中标单位。履约保证金不退。

- 中标单位在设备到货前，应向买方提供安装所需的机械电器资料，操作规程和使用说明书、设备维护手册以及保养修理所需的各种机械和电器资料。

- 中标单位所提供的设备在交货时应同时提供设备清单、产品合格证书。进口设备还需提供有效时段的运输证明、报关证明等，以确保产品设备的品质。

## 八、评标办法

本项目采用综合打分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定一名中标候选人。具体打分方法如下：

（一）价格分（65分）。

将所有通过符合性筛选的投标报价取平均值为A（若超过5家投标单位，去除最高报价及最低报价，之后算平均值），报价等于A得分值为65分；报价每高一个百分点扣1分，每低一个百分点扣0.5分，小数点保留2位。

(二)主要货物响应情况（10分）

具体由评委根据投标人的投标文件中《技术要求响应/偏离表》和技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）等有关资料打分，投标人须逐条应答。

对于招标文件招标技术规格及要求的所有技术指标要求不允许负偏离，如有负偏离将导致其投标文件做无效投标处理。

在全部响应招标文件技术要求的基础上，得基本分5分，在此基础上，每有一项“★”号指标正偏离得1分（需黑体加粗，或专页说明，由多数评委认定是实质性正偏离项方可有效），最高加2分，需提供详细产品检测报告、技术彩页，并加盖厂家公章。

按招标参数要求提供厨房专用摄像机样机，3分，无样机不得分。

（三）项目设计及实施方案、计划进度、人员安排、验收和培训方案等（10分）

3.1)项目设计及实施方案（6分）。由评委根据投标人阐述的本项目设计及实施方案，含方案设计说明、摄像机详细分布图纸（2分）、系统图（1分）、专网连接，与原系统对接情况（1分）、今后扩容情况等，特别是对本项目中存在的重（难）点描述（1分）及解决方案情况（1分）进行打分。；

3.2)项目计划进度及人员安排（2分）。根据投标人对整个项目的进展情况、计划进度安排及完成时间、项目实施小组人员安排等内容进行打分。

3.3)项目验收方案（1分）。根据投标人的验收方案进行打分。

3.4)项目培训方案（1分）。根据投标人对本项目的培训时间、人员及内容安排情况进行打分。

（四）售后服务（4分）

4.1）质保期内售后服务方案（2分）。主要由评委对投标人服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、软件升级、专业技术人员保障等进行评分。

4.2)本地化服务（2分）。投标单位为本地企业或外地企业在南京市内有分公司及技术团队（须提供有效证明材料：分公司营业执照、技术服务人员社保证明、租赁合同、房产证明、联系电话等）。

（五）投标单位类似成功案例（8分）

投标单位必须提供2013年1月以来本单位投标竣工的单项网络监控系统成功案例（不含智能化弱电总包），必须同时提供合同、中标通知书、验收报告及联系人方式（缺一不可，原件备查）。每提供1个100万以上单项有效案例得1分，最高可得8分。一旦发现业绩案例虚假，取消投标中标资格，没收投标保证金。

（六）公司实力（3分）

投标人具有有效的经中国人民银行或其分支机构认定的独立的信用评估机构出具的资信等级AAA资信等级证书的得1分，其他不得分；

投标人具有ISO9001系列质量管理体系认证且年审合格的（认证范围须包含建筑智能化工程）得1分；

企业注册资金1000万元（含）以上的，得1分，以下不得分。

第三部分    投标文件格式

  - 法定代表人授权书

本授权委托书声明：我_____________(姓名)系___________________________（公司名称）的法定代表人，现授权委托____________(姓名)为我的授权委托人，以________________________(公司名称)的名义参加南京医科大学明厨亮灶监管系统工程的投标活动。授权委托人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无权再授权委托，特此授权。

授权委托人（签字）：

身份证号码:

部  门：                职  务：

单位（盖章）：

法人代表（印章）：

法人代表（签字）：

身份证号码:

日  期：         年     月     日

投  标  函

南京医科大学：

根据贵校发出的明厨亮灶监管系统工程招标文件的要求，签方代表__________（全名、职务）经正式授权并代表投标人________ （投标人名称）提交投标文件正本一份、副本二份。

据此函，本签字代表宣布同意如下：

- 投标人已完全响应招标文件内容，投标方承接本工程的投标总价为人民币（投标价金额）

（大写）￥              （小写）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任服务承诺。

- 投标人已详细审查全部招标文件(包括修改文件)及所有已提供的资料以及有关附件，投标人承诺递交的投标文件完全响应招标文件之内容。

- 投标人为本工程选配的项目经理是__________(姓名), 投标人承诺项目负责人的简历、工作业绩和建造师证书完全属实，在本工程项目实施期间不参与投标人其他工程项目建设。

- 投标人承诺工期    天，按时竣工投入使用。

- 本投标文件的投标有效期为自投标之日起30个日历日。

- 如果投标人在投标有效期期满之前撤回投标，其投标保证金将被没收。

- 投标人同意按照贵方可能提出的要求提供与其投标书有关的数据资料和文书材料，并对贵方可能不接受最低价投标和任何开标结果的产生表示理解和支持。

投标人名称(公司盖章)：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人代表姓名:___________

职务:_________

授权代表签字：______________

日期：     年   月   日

  - 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：        性别：        年龄：       职务：

系                    的法定代表人。为施工、竣工和保修                     ，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事物。

特此证明。

投标人：（盖章）

日  期：      年  月  日

  - 开标一览表

投标人名称：________________________________

总投标报价表：

| 序号 | 内容 | 投标价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 明厨亮灶监管系统工程 |  |

报价清单明细表(含税金)：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：_____________________________

授权代表签字：________________

日期：    年    月    日

### 四.商务条款偏离表

供应商名称：                 工程名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

注：1. 如供应商无任何偏离，也需在响应表中注明并在投标文件中递交此表。

2. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

### 五. 技术要求响应/偏离表

供应商名称：                 工程名称：

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件技术指标情况 | 响应/偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

注：1.对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准，对于可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，或以功能描述回答。

2.作为投标文件重要的组成部分，不能通过简单拷贝招标文件技术要求或简单标注“符合”“满足”。

3.偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

4.后附相关 产品技术彩页、检测报告

### 六．项目主要技术人员一览表

| 序号 | 姓名 | 在本项目中担任的职务 | 任职 年限 | 职称 | 身份证号码 | 主要资历、经验 及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、人员角色和人数由投标单位根据标书要求进行响应，上表中行数不够可自加。

2、项目实施到位人员与投标人员名单一致性承诺，中标后必须与实际施工管理人员一致，严禁分包或转包，否则按合同违约清场处理。

七、企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

投标人提供2013年1月1日（以合同签订时间为准）以来的数字化监控系统工程100万以上案例（不含智能化系统），提供合同、中标通知书及竣工验收报告（缺一不可）。（以上相关原件必须在递交投标文件的同时递交供评标委员会核查，否则不予认可）。

# 南京医科大学江宁校区

# 明厨亮灶监管系统工程技术要求

## 一、项目概况

目前我校江宁校区共有7个食堂，原有模拟摄像机1-4食堂64只、教工食堂24只，清真食堂6只左右，除教工食堂二楼12只摄像机是网络高清摄像机外，其他全部是模拟摄像机，老化严重，大部分图像模糊，需全部改造升级。

根据有关管理规范及省教育厅统一部署，要求所有食堂实现“明厨亮灶”。就餐师生在就餐大厅即可通过视频监控看到食堂后场操作情况，从而对食堂职工安全操作、文明操作、卫生状况等等情况进行监督，提供食堂安全运行管理水平，杜绝不安全、不文明、不卫生行为。

二、系统配置基本要求

1、摄像机配置

重点对食堂烹饪间、熟食间、面点间、荤素菜加工件、食材库房、后场通道、配餐间及就餐大厅等进行监控。

共配置摄像机84只：1-4食堂每个食堂16只，教工东苑餐厅一楼14只，清真餐厅6只。教工餐厅二楼摄像机12只移用。

- 主机配置

各食堂管理分中心各配1台32路网络硬盘录像机及21”显示器，由各食堂办公室现场监控、存储，录像时间大于30天。

- 大厅显示屏配置

每个食堂大厅各配一台55”液晶监视器，可通过高清视频服务器将摄像机信号4/9/16/32画面分割实时同步显示后场情况，便于师生监督。

- 管理平台及分控

在校安防中心机房设置监控中心集中管理平台，后勤管理部门、保卫处、分管校领导等处设置分控，实时对各食堂情况进行监督抽查管理。同时需与原有安防系统共用一个综合管理平台，进行集中管理，平台接入许可按200路配置。

三、系统架构

整个系统方案架构分餐厅端和监管端两大模块，餐厅端主要负责视频的采集和本地公众开放，监控点位的选择与布置按照后厨不同区域的环境特点进行设计。监管端主要通过综合管理系统实现对各食品生产企业加工区和餐饮单位后厨全方位远程监管，并实现大屏上墙应用，同时还具备将视频开放到互联网。

根据学校需求，本次项目除了建设餐厅端，同时需与监控中心机房实现无缝对接，采用统一综合管理平台进行管理。

系统架构设计如下：

四、设备选型、配置要求

前端摄像机均采用网络高清200万像素红外线摄像机，数字视频存储采用网络硬盘录像机进行存储，硬盘必须采用监控级硬盘，要求采用1080P分辨率实时存储至少30天。

所有摄像机信号通过安防专门光纤传输到安防监控中心，采用集中管理平台进行管理、高清解码上大屏拼接进行显示控制，必须统一综合管理平台进行管理。

为了实现对餐厅端后厨卫生安全24小时全天候无盲区监管，同时需要满足联网监管的要求，需要在餐饮后厨各个区域安装带红外的高清网络摄像机。摄像机的安装需覆盖原料仓库、清洗、切配、烹饪、留样及餐具消毒等区域。

各区域布置要求如下：

仓库：实时采集记录仓库所有物品的存放情况；由于原料的储存需要有一个恒温的环境，选择支持接入温湿度传感器的摄像机，配置温湿度传感器实时采集温湿度数据，并将温湿度数据叠加在视频画面；

清洗、切配：清洗、切配区安装的摄像机需保证高清地记录食材清洗、切配全过程，画面应达到食材和操作人员的清晰可分辨；

荤素加工间 ：安装的摄像机需保证高清地记录食材加工过程，通过采集的视频应可清晰辨认食材和人员操作过程；

烹饪：考虑到烹饪区域的特殊性，经常会产生大量的雾气和油污。因此，烹饪区域安装的摄像机需具备良好的防尘防水能力，同时还应具备一定的防油污能力。另外，在烹饪区域安装的摄像机应在不影响摄像机视野的前提下尽量远离灶台，避免明火和高温对电线和设备的损害；

备餐间：也会产生大量的雾气和油污，安装的摄像机需具备防尘防水防油污腐蚀能力；

就餐大厅：摄像机选择宽动态电动变焦网络半球摄像机，对大厅排队、就餐、出入口等进行监控，防止学生财物被偷、被盗现象发生。

网络高清摄像机选型必须满足《安全防范视频监控系统联网信息传输、交换、控制技术要求》。投标单位需承诺必须能无缝接入我校综合管理平台。

### 五、图像传输及线路要求

视频监控的传输网络必须采用具有高可靠性的千兆光纤网。网络采用成熟的三层架构：接入、汇聚和核心，最后通过出口层网络设备（路由器或交换机）连接到外网。

全数字监控系统图像传输主要采用网络形式传输。前端网络摄像机通过六类网络线接入各食堂管理分中心接入交换机，再通过光纤安防专网传输到监控中心汇集交换机。

根据监控点的分布情况与今后扩展需要，从监控中心到每个食堂汇集点铺设1根6芯室外单模光缆，确保摄像机信号可靠接入、图像流畅，同时为今后留有扩展空间。

六、明厨亮灶监管系统工程工程工作量清单

| 南京医科大学江宁校区明厨亮灶监管系统工作量清单 |
| --- |
| 序号 | 设备材料名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 可选品牌 |
| 一、前端设备（1-4食堂、教工东苑食堂1-2层、清真食堂，合计82只摄像机） |
| 1 | 200万像素红外半球摄像机(大厅） | ★具有200万像素 CMOS传感器，最大分辨率1920x1080，需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，子码流704x576@25fps，第三码流最大分辨率为1920x1080。 ★内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦； ★最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，红外补光距离不小于50米； 在1920x1080 @ 25fps下，网口输出，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、MJPEG视频编码格式，在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流2Mbps时，延时不大于80ms。 ★需具不小于100dB宽动态。 ★需同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±30%、AC24V±30%范围内变化时可以正常工作 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能。 需具有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口。需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。 需支持IK10防暴等级。 提供制造商针对本项目的专项授权书、原厂三年质保承诺书（原件）； 加“★”标记的，须提供原厂商发布的产品技术彩页、检测报告等相关证书 提供制造商针对本项目的专项授权书、原厂三年质保承诺书（原件）； | 台 | 28 | AXIS、BOSCH、HIKVISION |
| 2 | 厨房专用防油污摄像机（烹饪间、备餐间、库房、加工间等后场） | 1.200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列防油污筒型网络摄像机； 2.★镜头护罩可拆卸，方便清洗或更换； 3.★支持H.265及H.264编码； 4.最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm； 5.★宽动态范围 120dB；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 6.感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能 支持SD卡(128G)断网本地存储)；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,逆行侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)；功耗 5.5W MAX；红外照射距离 30米；防护等级 IP67。 7.以上参数需提供公安部检测报告，投标时需提供样机一台，中标后封存,提供原厂3年（含）以上质保承诺书. | 台 | 54 | AXIS、BOSCH、HIKVISION |
| 3 | 智能型温湿度变送器 | 传感、变送一体化设计，带显示屏，显示时间、日期、温湿度，并可叠加到时间显示屏上 量程：湿度：0％RH～100％RH ；温度：0℃~50℃ 准确度：湿度：±3％RH ；温度：±0.5℃ ★支持标准modbus协议； 工作环境：-10℃～60℃ ；0％RH～100％RH（非结露） ★输出信号：网络输出型：RS485 | 台 | 7 | 国产 |
| 4 | 摄像机支架 | 与摄像机同品牌，配套 | 台 | 54 |  |
| 5 | 24口接入交换机 | ★整机交换容量256Gbps，包转发率51Mpps 2. ★24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的千兆SFP端口、POE供电 3. 管理端口1个Console口 4. 支持IPv4和IPv6路由功能 提供制造商针对本项目的专项授权书、原厂质保承诺书（原件） | 台 | 8 | 华三、华为、思科 |
| 6 | 汇聚交换机 | ★整机交换容量256Gbps，包转发率155Mpps 2. ★24个1000Base-X千兆SFP端口，8个复用的10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP端口。 3. ★支持双电源，配置电源 4. ★支持千兆，万兆光模块 提供制造商针对本项目的专项授权书、原厂质保承诺书（原件） | 台 | 1 | 华三、华为、思科 |
| 7 | 单模光纤模块 | 1000M eSFP-FE-LX-SM1310 | 只 | 20 | 华三、华为、思科 |
| 8 | 光纤收发器 | 1000M | 对 | 10 | 华三、华为、思科 |
| 二、管理平台、录像存储、显示部分 |
| 1 | 综合管理服务器，含平台软件 | 授权接入许可200路，实现DVR\IPC\NVR\解码器接入管理，实现前端视频的转发，报警管理、前端录像点播回放和录像切片引擎、视频上墙显示管理、电子地图等功能（含服务器CPU： E5-2620*2，★内存：16GB；硬盘：2TB ★1+1冗余电源） 提供制造商针对本项目的专项授权书、原厂三年质保承诺书（原件） | 台 | 1 | AXIS、BOSCH、HIKVISION |
| 2 | 流媒体服务器 | 流媒体服务器，实现前端的视频采集和视频转发。模块化独立运行，可无限扩展。服务器配置64位，E5-2609V2 （4核2.5GHz)×2处理器；16GB内存,支持支持DDR3 1600 ECC内存；2U 机架式服务器机箱，支持3块热插拔600GB 15K转硬盘；集成 Intel I350 双千兆网卡；集成显示控制器，16MB 显存； 提供制造商针对本项目的专项授权书、原厂三年质保承诺书（原件） | 台 | 1 | AXIS、BOSCH、HIKVISION |
| 3 | 管理电脑 | 酷睿四核i7-6700 3.4GHz ,内存容量8GB,硬盘1TB,独立显卡显存2GB,DVD-ROM带刻录,千兆网卡，23”液晶显示器 | 台 | 1 | DELL\HP\联想 |
| 4 | 网络存储NVR （第一、三餐厅一台NVR，第二、四餐厅一台NVR，教工食堂一台NVR，清真食堂一台NVR） | 可接入32路高清网络摄像机 ， ★支持16个SATA接口，1个eSATA接口， ★音频输出2个，HDMI输出2个 VGA输出2个；报警输入16路， 支持ONVIF协议接入，支持RTSP协议接入；支持与IPC自动组网技术，可以快速添加前端设备；支持断网续传功能，支持切片引擎，能够快速检索录像；支持录像锁定与解锁；支持虚拟集控功能拓展， ★实现1/4/6/8/9/16/25/32画面；支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；支持最大16路同步回放及多路同步倒放；支持标签定义、查询、回放录像文件； 提供制造商针对本项目的专项授权书、原厂三年质保承诺书（原件） | 台 | 4 | AXIS、BOSCH、HIKVISION |
| 5 | 监控专用硬盘 | ★3TB硬盘（录像保存30天以上） | 块 | 40 | 西部数据、希捷、东芝 |
| 6 | 液晶显示屏 | 尺寸：21.5英寸，比例：16:9，最佳分辨率 1920 x 1080，响应时间 5ms，点距 0.248mm，色数 16.7M，亮度 250cd/m2 ，对比度 1000000：1，可视角度 170°/160° | 台 | 4 | DELL\三星、联想 |
| 7 | 网络机柜 | 1600*1200*600含2只PDU | 套 | 3 | 图腾、康达、威图 |
| 8 | 视频服务器 | 视频输入16路1080P、视频输出1路VGA输出，1路HDMI输出、音频输出1路、1路语音对讲输入、1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 | 台 | 7 | AXIS、BOSCH、HIKVISION |
| 9 | 餐厅液晶显示屏 (每个餐厅安装一台） | 55”液晶显示屏（各食堂大厅1台,每台16、32画面分割显示后场情况） 屏幕尺寸 55 屏幕分辨率 全高清（1920x1080） 亮度 800（cd/m2) 屏幕比例 40000：1 响应时间 4ms HDMI接口 1*HDMI VGA接口 1×VGA | 台 | 7 | 海信、创维、TCL |
| 10 | 餐厅显示终端吊装支架 | 2.5m | 套 | 7 | 海信、创维、TCL |
| 六、线路及辅助材料 |
| 1 | 六类网线 | 八芯双绞线 | 箱 | 30 | TCL、AMP、罗格朗 |
| 2 | 电源线 | RVV3*1.5 | M | 6500 | 天诚、帝一、联通 |
| 3 | 六芯室外单模光纤 | 六芯室外单模光纤 | M | 3500 | TCL、AMP、长飞 |
| 4 | PVC管 | ￠32 | M | 2500 | 国产 |
| 5 | PE管 | ￠32 | M | 2800 | 国产 |
| 6 | 设备箱 | 500*300*300 | 只 | 7 | 国产 |
| 7 | HDMI线缆 | HDMI线缆 | 米 | 900 | 国产 |
| 8 | 挖土埋管回填 | 绿化带地埋管线，深50cm，含弱电管井、盖及绿化带恢复、草坪损失补偿等 | m | 2500 | 国产 |
| 9 | 破水泥或沥青马路埋管回填 | 深50cm，含回填恢复及过路管井等 | m | 150 | 国产 |
| 10 | 镀锌钢管 | ∮100 | m | 150 | 国产 |
| 11 | 光纤跳线 | FC-FC-3米单模 | 根 | 28 | TCL、AMP、长飞 |
| 12 | 光纤尾纤 | FC-FC-3米单模 | 根 | 28 | TCL、AMP、长飞 |
| 13 | 光纤终端盒 | FC-4口 | 只 | 7 | TCL、AMP、长飞 |
| 14 | 光纤配线架 | 24口 | 只 | 2 | TCL、AMP、长飞 |
| 15 | 光纤熔接 | ST | 点 | 56 | TCL、AMP、长飞 |
| 16 | 六类水晶头 | 六类 | 只 | 200 | TCL、AMP、长飞 |
| 17 | 安装辅助材料 | 六位16A插座、标签、扎带等 | 项 | 1 |  |

八、相关要求

（一）正品行货要求

1、为保证整个监控系统的质量，投标人需取得主设备/材料厂家的销售授权及三年质保承诺函原件，同时在供货时提供原厂家的供货证明。

2、投标方中标后，用户有权对投标产品进行功能性测试及品牌资质调查，如果测试结果与招标文件及投标时所述有所偏差，用户有权废除投标方的第一中标权，同时投标人并承担相关认证测试费用。

3、投标厂家在满足甲方要求的前提下，可根据不同产品的生产配置，对配置清单中的设备项目进行整合或拆分配备；但必须在投标文件中详细描述使用设备的详细配置情况。

（二）培训及质保要求

1、该项目中硬件产品要求提供不低于三年免费上门质保。保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成的各种故障，应由中标人提供免费技术服务和维修。

2、中标人在中标后三年内每学期开学前需到校对所供系统、设备等进行检查维护、维修，以保证系统能正常运行。质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

3、质量期内要求供应商在接到维修要求后，4小时内派技术人员到现场，如果在8小时内仍不能修复，需提供同样备机供招标人使用，直至设备修复。

4、投标人在投标文件中需明确保质期内所能提供的服务计划。

5、中标供应商有义务对甲方进行必要的培训，培训内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。

6、质保期内的每学期末，中标人需到甲方对所提供的设备进行免费维护。

（三）建设要求

1. 工期要求：工程必须在合同签订后20天内安装调试完毕并通过验收。

2.投标人所投设备不得低于招标文件中推荐产品的品牌和档次，其所有技术和功能不得低于采购要求以及项目整体性能的实现，否则作废标处理；

3.本次招标不接受联合体投标；中标公司不得转包或分包，一经发现，甲方有权单方面当即与乙方解除合同，施工所造成的损失均由中标人承担，同时由其所引起用户方的工期、经济损失、安全事故等均由中标人承担；

4.中标单位需统一服从建设方及监理的管理与监督，按时参加工程例会；所有进场材料及施工工序未经建设方及监理签字许可，不得安装或进入下一道工序。

5.中标单位项目经理及专职安全员需常驻施工现场，做好安全、质量、进度的管理与协调，直至项目竣工验收完毕；

6.中标单位所有现场管理与施工人员均持证上岗，并购买意外伤害保险。

7、根据审计结果开具增值税专用发票。