仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20160718

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

- 洗手池、沐浴池、抚摸台、游泳池等     一批

- 护士站、防撞扶手等                   一批

- 模拟病房设备带、输液轨道、医用隔帘   一批

- 桥架式护理吊塔                       一批

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。标的五个部分不可拆分（分项报价、汇总）。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国    联系电话：86862719

直接用户：护理学院 陈老师13915962085

4、投标截止时间：：2016年07月18日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

南京医科大学资产管理处

### 洗手池、沐浴池、抚摸台、游泳池等系统工程技术要求

### 一、洗手池：

### 1、所提供的洗手池须符合以下标准：

1.《医院洁净手术部建筑技术规范》

2.《建筑给排水设计规范》

3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

4.《建筑工程技术资料管理规程》DB13(J)35-2002

洗手池采用不锈钢双层制作，中间特殊静音处理；独特的斜坡设计；防水溅；带加热功能，提供恒温水，水温可调，安全可靠；符合人体工程学；整机含自动消毒液给液器，手动洗手液给液器，混水器，感应出水，水过滤器、灯、镜装饰罩，配60升意大利电热水器。带检修门；维修方便；每个水龙头均安装有独立控制阀及空开开关，电器均带漏电保护，单个水龙头故障不影响其他水龙头正常使用。

2、池体需选用材质为日本进口SUS（304），钢板厚度≥1.5mm，池体板面平整、光滑洁净、厚度均匀，无裂纹、气泡、窝穴及其他影响质量的缺陷，整体美观。

规格尺寸根据现场实地测量。

二、婴幼儿游泳池 ：

婴幼儿游泳池采用一次加工成型技术，一边为透明，方便家长观宝宝美丽的泳姿看并进行拍照、摄影，记录宝宝游泳瞬间。颜色有粉色、黄色、白色、橙色、果绿等颜色，适合0-18个月的婴幼儿游泳游泳，冲浪系统、有单独开关可调节冲浪产生的力度，此婴幼儿游泳池采用水电分离技术，杜绝婴幼儿游泳中可能发生的触电现象、属于冲浪游泳池升级换代产品，产生的大量浪花，轻轻抚触婴幼儿全身，达到婴幼儿游泳的最终目的。

材质要求：选用进口A级压克力材料，突破传统泳池pv塑料材质，保温抗菌，对宝宝皮肤没有任何伤害，采用先进技术，无接缝，一次成形，表面平整光滑。坚固轻巧不易老化，保温效果更持久，节水高达30%以上，更环保。依据宝宝体质特征和安全需要，营造安全、健康、卫生的游泳环境，让宝宝在爱的温度里尽情享受爱的味道。

规格尺寸根据现场实地测量。

三、婴幼儿沐浴盆及抚触操作台

婴幼儿沐浴盆，其独有的人体工学设计使婴儿非常舒适地躺/坐在浴盆理想的位置，从而避免宝宝不小心滑入水中。该沐浴盆适用于刚出生至两周岁的婴儿,其独有的双位置设计使得0-6个月及6-24个月的婴儿都能享受到洗澡的乐趣，给宝宝洗澡也会变得更加轻松和安全。

材质要求：选用进口A级压克力材料，突破传统泳池pv塑料材质，保温抗菌，对宝宝皮肤没有任何伤害，采用先进技术，无接缝，一次成形，表面平整光滑。

抚触操作台不锈钢制作，整体静电喷涂，颜色同游泳池相一致。

规格尺寸根据现场实地测量。

- 护士站、防撞扶手等参数要求

### 一、护士站

1、人造石台面：台面采用复合亚克力医疗专用人造石，厚度为12MM，该台面具有环保，无毒，无辐射，无污染，防静电，防渗透等功能。护士站成品台面下挂为50MM。

整体台面下加18MM厚垫板，增加台面整体受力均衡，台面不易开裂，垫板为绿色环保优质木工板。

2、人造大理石主要材质是复合亚克力树脂≥28%+铝粉；纯铝粉亚克力人造石台面技术参数：（1）.表面：光泽度好，美观，华丽，持久，光滑平整无刮痕；（2）.密度：1.85g/cm3;（3）.巴氏硬度：62Mpa；（4）.吸水率：0.013%；（5）.弯曲强度：62Mpa；（6）.平均热扩散系数：2.1*10-5；（7）.耐高温：无明显变化，无裂痕；（8）.抗酸碱等化学腐蚀。

3、柜体材质：木工板加铝塑板，内衬贴防火板；木工板为E1级柳胺板（品牌：大王椰），厚度≥18mm，优质铝塑板厚度≥3mm，采用进口胶粘贴，抽屉导轨采用三节静音导轨，铰链具有缓冲功能。柜体台面显示木工板在加人造石台面（台面下加18MM厚垫板），柜体外围：为双层木工板中间穿线槽，可穿强弱电线，方便安装插座面板。柜体底边为304不锈钢厚度≥1.0mm。两层结构，台面人造石；护士站柜体台面必须先是木工板，在上人造石（整体台面下加18MM厚垫板）；护士站内部有电解钢板制作对开门柜，每组对开门柜各有两只小抽屉，抽屉均采用三节静音导轨，可锁；抽屉下面为对开门柜，柜内有一层活动隔板，铰链具有缓冲功能，连体抽屉有2组，抽屉均带锁，可锁闭；抽屉导轨采用三节静音导轨。电脑主机托架2个。

4、病历车要求双开，放置40个病历夹的，能放置于护士站台面下，高度以现场测量高度为准。

5、颜色参照学校主色调，相协调，注重美感。

6、护士站的柜子均要带轮滑，以方便使用及清扫；所有边缘柜体不得出现直角，均做成圆弧形。

7、台面材质要求防渗透的，均需做防渗透试验。

二、防撞扶手

1、防撞扶手需表面PVC面板采用高分子抗蔨材料，产品表面有防滑纹路，需有抗蔨.防污.不易变色，便于清洁。防撞扶手的设计需符合人体力学的要求，手握时有舒适的感觉。

2、防撞扶手面板据有抗蔨性.阻燃性.耐寒性等，颜色需根据现场要求，色泽均匀，无明显色差。

3、防撞扶手需内衬铝型材，需采用优质的铝锭挤出成型，满足产品坚固和防撞的效果，PVC厚度≥2mm，铝型材厚度≥2mm。

4、防撞扶手在每个转角处分别有阳角和阴角连接配合可以保证防撞扶手的美观无缝连接及保护墙面。

5、病房走廊两侧安装，安装数量，现场实地测量。

- 模拟病房设备带、输液轨道、医用隔帘参数要求

本项目为“交钥匙”工程，工程包括安装、施工、检测、验收、后续服务和配套设备材料供应等。

（一） 终端设备带系统

1. 病房设备带采用豪华型优质铝合金设备带，外型上下设有弧型过渡流线，表面采用静电喷塑处理或电泳工艺处理，具有色泽均匀、耐腐蚀、抗老化、不褪色、颜色多样等优点，面板采用模块化结构，可折卸，安装维修方便，设备带在病房内按国家标准布设。

2. 所有强、弱电与气体管道设备带内隔离设计，分道敷设。符合国际安全标准要求气源及电源必需分隔布置的规定。

3. 每间病房设备带的氧气支管路上均设置仅有医护人员方可操作的内置锁式维修阀，选用内嵌式专用钥匙，不仅可以防止病人或其他人员随意切断氧气，而且可以在氧气终端出现故障时，由专业人员关闭维修阀进行维修。

4. 气体终端：要求采用国内知名品牌、快速自封式气体终端，具有低维修率高寿命的特点，氧气、负压、空气终端插头不可互换。高气密性、操作简便、实现单手操作，低维修率高寿命。科室增加设备带用氧气、吸引终端要完全匹配现科室在用氧气吸入及负压吸引装置。

5. 采用内嵌式下置8W照明灯（国内知名品牌），灯管选用优质节能日光灯；医用电源额定电流：10A。

6 . 插座、开关选用国内知名品牌产品。

- 每条设备带须带漏电断路器一个。

- 呼叫系统因模拟教学用，只需在设备带终端上加装呼叫对讲分机，不需实现现场功能的工作状态。

（二）医用输液导轨及输液吊杆

1、输液导轨长度2.2米，轨道采用铝合金材质，铝材宽度3.0cm，高度2.2cm，铝材厚度1.0mm，采用氧化铝，坚固、抗腐蚀、熔点高。采用亚铝（提供检测报告原件），铝合金静音轨29×22mm壁厚1.2mm；氧化处理，配套专用滑轮，采用杜邦尼龙耐磨静音轮+O型不锈钢卷子；滚动顺畅无噪音。

2、输液吊杆长度1.4米的，采用无极伸缩技术在尺寸范围内任意调整长度，手柄和连接部位采用有机塑料材质，吊杆主体采用不锈钢材质，不锈钢厚度1.0mm，带不锈钢滑轮，吊杆管径Φ1.6，结实耐用，实用性强。

（二）医用隔帘导轨及隔帘

1、医用隔帘导轨采用亚铝（提供检测报告原件），铝合金静音轨29×22mm壁厚1.2mm；氧化处理，配套专用滑轮，采用杜邦尼龙耐磨静音轮+O型不锈钢卷子；滚动顺畅无噪音。

2、医用隔帘尺寸变化率：水洗纵向1.0% ，横向1.0%，干洗纵向0.5% 横向0.5%；抗菌率：24小时对金黄色葡萄球减杀率为100%，大肠杆菌减杀率为100%，白色念珠菌减杀率为100%；洗涤强度变退色4到5级；面料成份聚酯纤维、涤纶 100%。颜色可选，起到美化病室及隐私治疗、隐私住院的作用。

设备带、输液导轨、医用隔帘轨等配置情况具体如下：

| 楼层 | 科 室 | 设备带（套） | 输液轨（套） | 隔帘轨（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 模拟病房 | 48 | 48 | 48 |
| 4 | 无菌室 | 12 | 12 | 0 |
| 5 | 内科护理病房 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | 儿科护理 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | 妇科护理病房 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | 麻醉复苏室 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 外科护理病房 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | 抢救室 | 2 | 0 | 0 |
| 总 计 | 86 | 84 | 69 |

- 桥架式护理吊塔技术要求

1、工作电源： AC220V、50Hz；输入功率:6KVA；

▲2、吊塔结构需采用模具化生产、模块化拼接、无外露螺丝钉，所有吊塔功能柱组件需分型腔结构，保证气电分离。国标6063和6005高强度铝合金型材（需提供型材材质检测报告）。

▲3、吊塔表面采用高压静电喷涂环保粉末材料工艺，保证亚光无眩目感；禁止采用油漆，烤漆等非环保材料工艺（需提供喷涂材料材质检测报告）。

4、桥梁式吊塔配置机械阻尼刹车系统，机械悬臂吊塔配备机械阻尼刹车系统，确保设备使用时不产生飘移。

5、ICU桥梁式吊塔采用干湿分离结构，实际尺寸以用户现场实测为准，报价不作调整。

6、干段配置如下：

6.1仪器托盘：3层（高度可调）；圆角防撞设计，抽屉1个；钣金或铝合金一次冲压成型，单个托盘承重≥50kg,国际标准边轨。

6.2气体终端标准配置：氧气2个、吸引2个，压缩空气1个；

a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；

b、插拔次数2万次以上；

c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修；

6.3电源插座：知名品牌万能插座6个、220V 、10A；

6.4接地端子：2个；

6.5网络接口：RJ45  1个；

6.6干段塔净载重量：≥150kg；垂直供应柱高度≥800mm,确保塔内管线有序固定，气电分离。

7、湿段配置如下：

7.1仪器托盘：2层（高度可调）；圆角防撞设计，抽屉1个；钣金或铝合金一次冲压成型，单个托盘承重≥50kg,国际标准边轨。；

7.2气体终端标准配置：氧气1个、负压吸引1个、压缩空气1个；

a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；

b、插拔次数2万次以上；

c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修；

7.3电源插座：知名品牌万能插座6个、220V 、10A；

7.4接地端子2个；

7.5不锈钢可调输液杆、注射泵组合架1个；

7.6储物篓1个；

7.7湿段塔净载重量：大于150kg； 垂直供应柱高度≥800mm,确保塔内管线有序固定，气电分离。

8、所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源线路和塔体之间没有相对移动，保证吊塔再移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。

本项目为“交钥匙”工程，工程包括安装、施工、检测、验收、后续服务和配套设备材料供应等。