仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20141218YQ

公司：

我校拟采购一批设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：无线控制器license升级许可                   2套

第二包：档案库房门禁设备及射频识别系统              1套

第三包：生物安全柜                                  2台

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：国产设备人民币报价，进口设备如能免税用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年12月18日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2014年12月25日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2014年12月18日

第一包：无线控制器license升级许可

联系人：黄老师   联系电话：86863122

# 一、资质要求

（1）投标人必须具备思科原厂商针对本项目的授权函（原件）。

（2）投标人应具有思科原厂商产品的服务能力，拥有原厂商独有的问题处理能力，要求具备CCIE认证工程师1名及以上。

（3）有效的本地化支持能力。

# 二、项目概况

（1）目前核心网络交换机上的无线控制模块损坏，目前校汉中路本部的思科无线AP均通过手工注册到江宁校区XX楼两台5508控制器上，但由于5508控制器每台仅配置有150个license，现有AP合计300多台，一旦5508控制器出现故障，又将出现思科无线AP大面积无法注册使用的现象，所以本次增加两台5508上的license各100个。

（2）预期项目建成后可大大提高现有思科无线网络的稳定性和可靠性。

# 三、相关配置要求

具体配置如下：

| 序号 | 设备名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIC-CT5508-100A | 100 AP Adder License for the 5508 Controller | 2 |
| 2 |  |  |  |

2、质量要求

提供的license要求是原厂授权许可，壹年免费服务，必须结合我校思科无线网络情况保证接入AP全年7*24小时安全、稳定、高效运行。

# 五、服务保证

1、服务期限

自设备安装调试完成之日起一年内。

免费提供系统授权许可相关技术支持服务等。

# 2、服务内容

（1）提供7*24小时服务热线，突发故障出现时应在接到电话后10分钟内立即响应，发生严重故障2小时内到场服务、12小时内问题或故障的解决。设备故障时，需进行全天24小时不间断服务，直至故障解决。节假日之前提供节日期间保障措施和服务电话。

（2）免费提供设备迁移、安装等技术服务。

（3）进行技术交流和反馈，填写维护记录，并定期提供客户设备维护技术档案，以提高客户技术人员的日常维护水平和对问题的解决能力。

（4）对客户系统运行提供合理化建议。

第二包：档案库房门禁设备及射频识别系统

联系人：李老师    联系电话：86862639；13951776575

一、有关要求

  - 系统要满足并实现以下功能：案卷快速定位；检测、对比档案物理信息，实现档案防毁管理；实时监控、报警，实现库房区域档案安全管理；档案、人员信息对应，实现各类人员权限管理；机读射频信息，协助进行档案利用登记；多节点登记，全程跟踪，保障库房搬迁安全。

  - 投标单位须具有相关有效资质证明，企业注册资金300万元以上，有高校档案管理系统软件或RFID技术应用的成功案例。

3、2015年7月1日前完成安装调试交付使用。

二、技术参数及配置

1、电子标签

产品类型: UHF EPC Class1 Gen2 RFID标签

| 序号 | 项目 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 支持协议 | EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
| 2 | 频率 | 860~960MHz |
| 3 | 工作模式 | 无源式 |
| 4 | EEPROM数据保存期限 | 10年 |
| 5 | EEPROM擦写寿命 | 100,000循环@ 25°C |
| 6 | 工作温度 | - 25°C ~ + 85°C |
| 7 | 静电放电 | 2,000V (人体模型) |
| 8 | 设计 | 根据需求制作每边的 Logo |
| 9 | 工作温度 | -10°C ~ 40°C |
| 10 | 存储温度 | -20°C ~ 50°C |
| 11 | 识别距离： | 3--6m |
| 12 | 环保： | 符合ROHS指令 |

2、手持机

| 序号 | 技术要求条目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 工作频率 | 860~960MHz |
|  | 标准协议 | ISO 18000-6C (EPC Global Gen2) |
|  | RF Power | Max 30dBm |
|  | 输入电压 | DC 5.0V |
|  | 供应电源 | Battery |
|  | 识别距离 | 0~5.0M（根据标签种类有所不同） |
|  | 消耗功率 | 6W |
|  | 尺寸（mm） | 80*200*35 |
|  | 工作温度 | -10℃ ~ +50℃ |
|  | 天线 | Circular polarization ANT |
|  | 操作系统 | Windows CE |
|  | 存储器 | Flash Room 256MB,RAM 128M |
|  | 电池 | Main 5000mA,Gun 2500ma(option) |

  - RFID打印机:

| 序号 | 技术要求条目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 打印方式 | 热转印 |
| 2 | 打印分辨率 | 200dpi |
| 3 | 打印范围 | W104mm*L883mm（MAX） |
| 4 | 打印速度 | 50mm-150mm/sec |
| 5 | 打印介质 | RFID卷筒标签 |
| 6 | 碳带尺寸 | W111mm*L450m |
| 7 | 处理器 | 32-bit RISC，118MHz |
| 8 | 通讯接口 | USB |
| 9 | 条码 | 一维码、二维码 |
| 10 | 字体 | XU 5*9、XS 17*17、XM 24*24、 XB/XL 48*48、OCR-A 22*33，OCR-B 30*36 |
| 12 | 自检功能 | 打印头、打印纸末端、碳带末端、打印测试 |
| 13 | RFID读写模块 | UHF 18000-6C |
| 14 | 外形尺寸 | W271mm * D430mm * H321mm |
| 15 | 重量 | 13kg |
| 16 | 电源要求 | 220V，50/60Hz，待机50W，运行130W |
| 17 | 环境要求 | -5℃ - 60℃，15-85%RH |
| 18 | 认证情况 | FCC Class A，U/L,CE,CSA,CCC |

  - 门禁参数

| 序号 | 项目 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 支持协议 | 充分支持符合EPC CLASS1 G2、ISO18000-6B标准的电子标签 |
| 2 | 工作频率 | 902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整) |
| 3 | 工作方式 | 以广谱跳频(FHSS)或定频发射 |
| 4 | 输出功率 | 达至30dBm（可调） |
| 5 | 识别率 | 先进的标签处理算法,高识读率 |
| 6 | 功耗 | 低功耗设计 |
| 7 | 接口 | 支持RS232、RS485和TCPIP网络等多种用户 |
| 8 | 提醒功能 | 内置蜂鸣器和指示灯 |
| 9 | 外置输出 | 可接驳摄像头,大屏幕显示器/电视等输出端,实现更为直观的监控和管理 |
| 10 | 尺寸 | 1700*600*150MM 可变 |
| 11 | 用途 | 检测每个档案和处理工作者所携带的 RFID标签 |

  - RFID档案管理系统软件功能说明

| 序号 | 项目 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 档案编目 | 输入凭证种类、保管年限等必填字段。RFID电子标签支持单个/批量打印 |
| 2 | 失效档案管理 | 导出待销毁档案至手持机，盘点成功后。将待销毁的盘点结果导入即可，完成销毁 |
| 3 | 档案盘点 | 系统可自动生成产盘点任务或通过人工查询档案，生成盘点任务 |
| 4 | 盘点记录 | 将手持机中的盘点结果，导入系统，进行账实核对，系统显示盘亏/盘盈状态 |
| 5 | 权限管理 | 各功能点均可设置访问权限，基于授权式的角色/功能点管理 |

  - RFID手持机软件功能说明

| 序号 | 项目 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 登录 | 使用用户名/密码登录 |
| 2 | 加载任务 | 导入待盘点任务 |
| 3 | 导出结果 | 导出实物盘点结果 |
| 4 | 查询 | 根据档案编号查询档案位置 |

  - RFID门禁系统软件功能说明

| 序号 | 项目 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防盗 | 当档案被取出时，由出库口的RFID阅读器捕捉档案信息，并与出令信息进行核对，如果档案是未经档案管理信息系统发出出库指令而异常离开库位，监控模块会激活警报模块发出异常情况警报 |
| 2 | 报警记录 | 查询报警记录 |

  - RFID打印机软件功能说明

| 序号 | 项目 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 标签打印 | 向RFID标签表面打印信息并向RFID电子标签写入数据 |
|  | 批量打印 | 支持输入制定标签个数进行批量打印 |
|  | 可视化打印模版设计 | RFID打印机信息可视化设计 |
|  | 二次开发SDK | 提供dll或ocx供应用程序调用 |

第3包 生物安全柜    两台

联系人：朱老师 86863121

1.技术要求:

1.1垂直层流负压机型，符合 CLASS II TYPE A2 标准设计。 
1.2 30%循环、70%排气的层流方式。
1.3 1/3HP 的直接驱动风机马达，1625RPM，并可连续运转，具有 "STEDIVOLT"

电压定速调变器。

1.4 32W照明灯，透光式外罩，紫外杀菌灯 32W波长 254 nm。

1.5内置两个五孔插座.

1.6凹型亚光不锈钢工作台面，防止有毒物残留及外漏。

1.7透明防 UV 安全玻璃活动拉门，可安全下拉或打开，可无段式调整。

1.8安全开关设计，当循环马达操作时，或照明打开及玻璃拉门打开时，紫外杀

菌灯均无法启动：在 UV ON 状态时，一旦玻璃拉门被拉开，紫外杀菌灯将

自动熄灭。 
1.9配备安全报警系统，当活动拉门高度超过安全限度 8" 高时或在无操作时未完

全关闭拉门，会有警报声警告，设有静音开关。 
1.10微电脑控制，水平式触控式按键操作面板。 
1.11.压差计可监测并显示操作台内正负压差，以此判断安全压力范围。 
1.12具有气流平衡调节装置，可维持一定循环与排气量，不致造成风流方式改

变。 
1.13过滤网更换保养，可由前方操作，不需移动机体，既方便又迅速。 
1.14适用于活菌、活病毒标本的操作。

1.15工作区尺寸：178*57*70cm，外形尺寸：198*78*158cm。

2.技术服务：

2.1整机保修3年，保修期过后，上门维修只收取材料费。

2.2南京有办事处或常驻维修工程师，售后服务响应时间不超过2小时，安排上门维修时间不超过48小时。

2.3厂家负责在用户单位安装，调试，并进行相关培训。